中国科学院生物物理研究所生物安全柜招标书

一、招标产品基本要求及技术参数

1.1送风方式：30%外排、70%循环

1.2风速：流入气流平均风速0.53+0.025m/s,下降气流平均速度0.35+0.025m/s

1.3压力检测：加压500pa，保持30min后气压不小于450pa

1.4规格：外形尺寸不大于1623*800*2260mm，工作区尺寸不小于1500*600*678mm

1.5照度：800lux-1200lux

二、设备需求清单 6台 三、质保期： 3年质保。

四、交货期:一个月内，生物物理研究所。

五、付款方式：

合同签订之日起一周内付全款的50%，设备安装、调试并经过第三方检测合格后付剩余的50%。

六、开标时间和中标产生方式

开标时间：2013年8月12日下午2点

开标地点：图书馆3层会议室（西门）

中标方式：供应商需要做15分钟的产品介绍，现场进行两轮报价，经评审小组讨论，原则上满足条件价格最低者中标。